## Slide 1: Vozila in oprema
Tečaj Pionir I

## Slide 2: Gasilska vozila
01

## Slide 3: GVV-1
Manjše gasilsko vozilo z vodo
Posadka 1+5 … 1+8
Oprema za gašenje in reševanje
Prenosna motorna brizgalna najmanj PFPN 10-750
Navijak z visokotlačno cevjo
Rezervoar z minimalno 300 l vode

## Slide 4: GVGP-1
Manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov
Posadka 1+3 ali 1+4
Pogon 4×4
Visokotlačna črpalka
Vsaj en hitronapadalni navijak
Rezervoar za 200 do 800 l vode
Gasilska oprema za gašenje gozdnih požarov

## Slide 5: GVM-1
Gasilsko vozilo za prevoz moštva
Posadka 1+7 ali 1+8
Vozilo za prevoz gasilcev in osebne opreme

## Slide 6: PMB
Priklopnik s prenosno motorno brizgalno
Uporablja se za prevoz prenosne motorne brizgalne

## Slide 7: Gasilsko orodje in oprema za gašenje
02

## Slide 8: Gasilske cevi
Transport gasilnega sredstva
Sesalne, tlačne, visokotlačne
Različne dolžine
Različnih premerov

## Slide 9: Oprema za cevi
Cevni nosilec
Cevni pritrdilec
Cevne obveze

## Slide 10: Spojke
Sesalne
Tlačne
Stabilne
Slepe
Prehodne

## Slide 11: Ključi
Spojni ključ
Hidrantni ključ
Ključ za podzemni hidrant

## Slide 12: Ročniki
Ročnik z zasunom
Turbo ročnik
Ročnik za težko peno
Ročnik za srednjo peno
Monsunski ročnik
Visokotlačni ročnik
Suličasti ročnik

## Slide 13: Razdelilniki
Dvojak
Trojak

## Slide 14: Gasilske armature
Sesalni koš
Zbiralnik
Hidrantni nastavek
Oporno koleno
Omejevalnik tlaka
Medmešalnik penila
Zaščitna mreža za sesalni koš

## Slide 15: Gasilniki
03

## Slide 16: Gorljive snovi
 |  | Razred požara | Gorljiva snov | Primerno gasilno sredstvo
A |  | požari gorljivih trdnih snovi | les, papir, slama, tekstil, premog ... | voda, pena, ABC-prah
B |  | požari vnetljivih tekočin | bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, benzen, smole … | pena, CO2, ABC-prah
C |  | požari vnetljivih plinov | zemeljski plin, butan, acetilen, vodik, utekočinjen naftni plin ... | ABC-prah, CO2
D |  | požari lahkih kovin | magnezij, aluminij v prahu … | D-prah
F |  | požari jedilnih olj in maščob | jedilna olja in maščobe | F-prah, posebna tekoča gasila

## Slide 17: Gasilnik z gasilnim prahom

## Slide 18: Gasilnik z gasilnim prahom

## Slide 19: Gasilnik z ogljikovim dioksidom

## Slide 20: Gasilnik s peno

## Slide 21: Gasilnik z vodo

## Slide 22: Gasilnik s tekočim gasilom za maščobe