## Slide 1: Vozila in oprema
Tečaj Mladinec II

## Slide 2: Gašenje s peno in armature za izdelavo gasilne pene
01

## Slide 3: Gasilna pena
Kot gasilno sredstvo je mešanica vode, penila in zraka
Dušilni učinek (preprečuje pristop kisika do gorljive snovi)
Plava na tekočinah - primerna za gašenje požarov vnetljivih tekočin
Gasilna pena v primerjavi z vodo:
  Boljša oprijemljivost
  Manjša teža
  Manjši raznos v okolje

## Slide 4: Mešalno razmerje in penilno število
Mešalno razmerje
  Število, ki pove koliko litrov penilnega sredstva je v 100 litrih mešanice.
  Podajamo ga v odstotkih, od 1–6 % (običajno 3 – 4 %)
Penilno število
  Razmerje zraka in mešanice (voda + penilno sredstvo) v peni
  Pove nam koliko litrov pene dobimo iz 1 litra mešanice

## Slide 5: Vrste gasilnih pen
LAHKA GASILNA PENA
Za zapolnitev prostorov (kleti)
Upočasni širitev požara v notranjost
Uporaba na prostem je neučinkovita
Domet je 0 m
Penilno število: 201-1000
Potrebujemo generator pene, ki dodaja zrak
SREDNJA GASILNA PENA
Za prekrivanje prostorov ali večjih površin
Preprečuje izhlapevanje
Domet je 3 – 5 m
Penilno število: 21-200
Potrebujemo medmešalnik in ročnik
TEŽKA GASILNA PENA
Za gašenje vnetljivih tekočin ali trdnih snovi
Zaradi večje vsebnosti vode ima delno hladilni učinek
Je bolj "lepljiva" - dobro se nanaša na vertikalne površine
Domet pene je 10 – 12 m
Zaradi večjega dometa lahko gasimo večje goreče površine
Penilno število: 4-20
Potrebujemo medmešalnik in ustrezen ročnik

## Slide 6: Armature za izdelavo pene
MEDMEŠALNIK PENILA
  Na podlagi podtlaka – injektor
  Penilno sredstvo se vsesa v vodo
  Optimalni delovni tlak = 5 barov
REZERVOARJI in POSODE ZA PENILO

## Slide 7
ROČNIKI
  Za težko in srednjo peno
  200 in 400 l/min
  Domet:
    Srednja gasilna pena 3 – 5 m
    Težka gasilna pena 10 – 12 m
GENERATOR LAHKE PENE
  Za lahko gasilno peno
  Električni motor, motor z notranjim izgorevanjem
  Prevozni ali prenosni
  Nastavek pri dimovleku
  Nastavek pri nadtlačnem prezračevalniku
  Namenjen gašenju vnetljivih tekočin, večjih požarov v prostorih

## Slide 8: Zavarovanje območja
02

## Slide 9: Zavarovanje kraja intervencije
Za nemoteno in predvsem varno delo na intervencijah
Pomeni, da si gasilci kraj zavarujejo za
  Primer naleta vozil
  Omejitev dostopa nepooblaščenih oseb
  Omejitev dostopa novinarjev

## Slide 10: Oprema in pripomočki
Varnostni triopan
  Zapora, opozorila na cesti, označevanje mest požara
Cestni stožec
  Označba za delo na cesti, dodatna oprema v avtomobilu za uporabo v nujnih nepredvidenih situacijah

## Slide 11: Oprema in pripomočki
Signalni lopar "Stop gasilci"
  Ustavljanje in usmerjanje prometa
Opozorilni trak "Stop gasilci"
Utripajoča varnostna svetilka (rumene barve)
Varnostni trikotnik
Opozorilna signalna luč

## Slide 12: Oprema in pripomočki
Razna opozorilna svetila